《潮白河断流原因》

张国

潮白河是北京地区海河流域的第二大河，是北京的四大水系之一，全长84.5公里，发源于河北省，途径密云、怀柔，纵贯顺义中境，经通州及河北地区，至北塘与永定新河汇合后入海。潮白河在顺义境内支流有四：怀河、箭杆河、小东河及小中河。史书曾以“曲折南流，江怀河，夺箫杆河，水势湍急，有溃堤决岸之势……”来形容其水流之猛。潮白河两岸，曾于99年以前建成了马坡乡村乐园，怡生园、大龙水上世界公园、绿色度假村等一大批水上游乐设施。建成了向阳闸、河南村和苏庄橡胶胶坝，一片片碧水别有一番风景。潮白河是本市一条常年河水的河道，99年以前就形成了很好的水环境。然而从99年开始潮白河已接近干涸了，现在，从复兴村至向阳闸这一段连一滴水都看不见，几座闸、坝也早已失去了作用，有水的地方也是点点滴滴。究其原因，我认为主要有自然和人为两个方面：

- 自然原因：从顺义气象站记录的降水量统计来看，1999年总降水量比常年偏少301.8mm，其中夏季6——8月为161.0mm，比常年同期偏少292.5mm，从99年至今已经连续三年降水少，又逢夏季高温，所以说潮白河水资源的缺乏可能与近几年的降雨量偏少有关。此外，据《河北日报》2000年5月30日报道“潮河的发源地丰宁，近十年来土地沙化严重，并呈迅速蔓延之势，治理速度远远赶不上沙化速度，局部改善，整体恶化的趋势还在延续，防风固沙，涵养水源已是十分现实和紧迫的问题。”潮河是潮白河的重要干流，因此，潮河的水源紧张也应是潮白河缺水的一个重要原因。潮白河水很大一部分来源于密云水库，近几年密云水库蓄水不足，无水可放，也是潮白河断流的一个主要原因。

- 人为原因：地下水的大量开采。顺平路以上的潮白河流域，表层为沙壤土，      以下是富含水和沙砾层，是北京市闻名的“地下水库”。潮白河沿线云集向北京供水的水源八厂37眼水井群，顺义区水源二厂井群，燕京啤酒集团井群和下游的通州区自来水公司井群等。20世纪90年代末，北京地区干旱缺水，潮白河河水断流，随着经济的发展，抽了以地下水量与日俱增，进入2000年，年抽取该地区地下水达4亿立方米以上，10年来地下水位下降了3.5米。

总之，潮白河水即将断流，我们更应该加大治理，保护水土，同时，对农业、工业、生活用地下水的开采应进行具体规划和严格控制。